医用吸烟机采购需求表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 | 6.5万元 | 单位及数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参考品牌 | 重庆京渝 |
|  |  | 质量标准 | 符合中国质量标准 |
|  |  | 主要用途 | 在手术过程中烟雾及臭味一直没有得到解决，这些烟雾含有大量的有害物质和具有活性的病毒颗粒，主要配合激光手术工作，使烟雾净化效率：99.99%。 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求 |
|  |  |  | 技术参数 | 医用吸烟机 技术参数 1.吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求 2.烟雾的过滤能力:能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um以下的烟雾微粒和生物碎片 3.噪音：噪音低于50分贝 4.控制方式：连续控制 5.连续工作时间：可连续工作≥8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果 6. 主滤芯：主滤芯采用碳纤维材料多级分流过滤。 7.风量调节方式：多级连续可调 8. 吸烟管：吸烟管可自由调节，不影响治疗操作。 9.吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具结合，不影响临床使用操作 10.净化效率：大于99.99%。 11. 最大流量：大于2700L/min。 12. 工作电源：AC220V 50Hz 1200W |
| 商务要求 | ★质保期五年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起20个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，采购人支付60％合同款。2月后付清货款 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |