全自动蜡疗仪采购需求表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 | 16.8万元 | 单位及数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动蜡疗仪 |  | 质量标准 | 符合中国质量标准 |
|  |  | 主要用途 | 主要由融蜡箱、蜡饼制作恒温箱两大部分组成。通过智能化软件系统控制，自动将蜡饼加热成液体，自动 将液体蜡冷却到设定温度的凝固状态的蜡饼，供使用单位智能化制作蜡饼、恒温及储存蜡饼。 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 | 主要由融蜡箱、蜡饼制作恒温箱两大部分组成。通过智能化软件系统控制，自动将蜡饼加热成液体，自动 将液体蜡冷却到设定温度的凝固状态的蜡饼，供使用单位智能化制作蜡饼、恒温及储存蜡饼。 |
|  |  |  | 技术参数 | 1、*盘数：18盘 2、*放蜡方式：全自动，无需人工干预，可指定具体某一盘放蜡，单盘放蜡。可根据需要， 随时放蜡，无需排堵，解决特大用蜡量问题。 3、蜡饼箱、蜡饼制作箱可独立工作 4、*制饼厚度：医生根据季节、病人实际需要，每盘单独自行设置蜡饼厚度，蜡饼厚度以 毫米为单位，5-25之间任意设置。严格根据液压计算(不是根据流蜡时间）， 保证蜡饼厚度的精确性。 5、显示：10英寸彩色高清触摸屏操作界面 6、控制方式：多参数设置，24小时可任意拆分三时间点，自动控制温度和时间，参数设 置完成，重启不丢失 7、自动智能：动态显示蜡液存量 动态显示灌注数量 8、动态调整冷却时间 一键恢复出厂设置 9、准确控制蜡饼厚度 自动换水清洗蜡液 10、自动根据环境温度及液温度，调整急融、急冷时间功能 11、智能防堵、防溢出设计 12、语音提示功能：融蜡箱放蜡过多提示，融蜡箱、制饼箱温度过高提示，重复放蜡提示、 预约、放蜡误操作提示等各个状态语音实时提示 13、密码保护，防止无关人员误操作，一键锁屏功能 洗：一键进、出水自动清洗功能。 14、消毒方式：双重消毒功能，高温及紫外消毒 15、假期智能：假期预设置功能，仪器自动休眠及自动休假 16、结构材料：模块式框架结构，全304#不锈钢制作 17、配置清单： 1 主机 台 1 2 电源线 根 2 3 出水管 根 1 4 工具铲 把 2 5 4-6铜丝转接头 个 2 6 熔断器（保险丝） 个 5 7 使用说明书 份 1 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起20个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，采购人支付60％合同款。2个月后支付清货款 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |