采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时动态心电监测分析仪 | 医疗器械 | 参考品牌 | 1.迪姆 2.谷山丰 3.康泰 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 医疗诊断 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | （1）动态心电记录器技术参数 1.12导联动态心电记录器，12导同步记录、分析、存贮； 2.需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证，并获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。 3.具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书。 4.记录器采用固化式闪存，存储和回放数据速度更快，不易中病毒。 5.普通心电采集4096点每秒采样率。 6.3导12导联根据导联线自动识别。 7.三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。 8.可使用7号电池供电。 9.支持向量心电数据采集; 10.10芯12通道同步记录，同步显示12通道心电波形,支持PC实时查看12导波形质量。 （2）动态心电分析系统 1.动态心电数据上传、分析、审核、回传，数量1套，含主机、显示器、打印机等 2.具有人工智能分析引擎功能 3.具有AI3.0可变焦反混淆分析技术 4.具有三维立体散点图分析功能，三维散点图可任意角度旋转、编辑、分析与定位，快速准确提取复杂心律失常事件； 5.具有科研级AI捜查功能，能以患者、心律失常、起搏器、心率变异性、总计ST时间、结论、诊断、备注等信息条件进行查询，并以三维散点图进行呈现及检索。 6.散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能； 7.在网络中断时，客户端软件能按权限实现分析端的所有功能； 8.多参数模板排序工具，使模板能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例，不同医生的分析要求，大大提高分析速度； 9.Lorenz散点图逆向分析功能：可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。 10.具备新生儿心电波形的人工智能识别算法； 11. 具有时间散点图面积比率分层编辑功能模块； 12.起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况 13.全新的自动房颤、房扑分析及定位技术，可精确到逐波 14.P波色谱图功能 15.支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。 16.高级心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析 17.晚电位及向量心电图分析 18.心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷。 19.具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能，提供注册证、发明专利证明材料。 20. T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。 21 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。 22 室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确。 23 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。 24 ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。 25 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。 26 与动态血压同步监测，生成动态心电报告、动态血压报告及相互关联报告。 27 电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。 28 数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。 29.支持包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文、意大利文、葡萄牙文、匈牙利文、波兰文等十种语言。 30兼容最新Window 7/Window10 31.QT离散度分析 32 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标 33 最新科技连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究 34 新型DRP快速模板分析技术：大幅提高编辑速度 35 最新的第二代反混淆技术，可进行分类叠加及分析 36 编辑模板内可逐波观察散点图，支持散点图编辑功能 37 自定义波形形态归类技术 (CEPCT) 38 集约式模板批量匹配分类技术（TBMCT) 39 动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析 40 多形性室早分类及报告：可将多形性室早的分布图、百分比统计 41 房早双搏模版显示：进一步提高房早的编辑准确度 42 软件支持多天记录及分析：12导≥3天、3导≥7天 43 心电图智慧滤波技术 iFilter，滤波效果更好，心电图无损失 44 智能房速快速编辑 45 最新MC智能R波识别技术，大幅提高R波识别技术，对低矮及干扰中的R波均能准确识别 46 能同步分析呼吸波信号 47 能同步分析多种体位信号 48 具备自主神经辅助评估功能。（提供所投产品医疗器械注册证证明） 49 具有3导、12导、18导动态心电图编辑功能 50 具有室早危险分组功能 51 区域动态心电分析平台，实现院本部、新院区等院内外动态心电上传、分析、审核、回传等。 |
| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 2台 |
| 24小时动态血压监测分析仪 | 医疗器械 | 参考品牌 | 1.迪姆 2.北京先锋 3.康泰 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 医疗诊断 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 1.动态血压监测仪，获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。 2.支持长达24小时以上的长时间记录。 3.多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。 4.测量方法：逐步释压震荡测量法。 5.加压释压方式：自动加压、自动排气。 6.支持过压保护：当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。 7.支持释压保护,袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。 8.支持掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。 9.袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。 10.高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg) 11.精确的心率测量功能：40次/分~200次/分，误差不大于±3%。 12.支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测。 *13.彩色液晶显示：显示日期、时间、姓名、记录次数、电池电量、数据、趋势图等；测量过程中可实时显示收缩压、舒张压、脉搏等信息 14.可使用电池供电 15.储存介质：非易失性闪光存储器。 16.具备实时时钟功能，能够显示当前时间 *17.可测量房颤病人的血压数值。 18.采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠； *19.可测量心率低于40的动态血压。 *20.血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,一次性支付100%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |

填表人：                                            日期：    年   月   日