采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子艾灸仪 | 医疗器械 | 参考品牌 | 1.苏州好博 2.齐齐哈尔祥和（DAJ-10) 1.2 3.齐齐哈尔祥和(DAJ-4)1.1 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 医疗辅助 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 1、主要功能：无烟温热灸、磁疗。 2、主要构成：台式主机、艾灸头。 3、输出路数/显示：6个灸头输出，液晶显示，轻触式按键操作。 4、艾灸头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒加热后，直接作用于病灶部位。 5、灸头具备加热功能，每个灸头的恒温范围：30-70℃内连续可调。 6、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁场强度：0.023T-0.12T。 7、艾灸盒具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸。 8、治疗时间：0～99min之间设定，到设定时间自动停止输出。 9、本产品取得计算机软件著作权。 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,一次性支付100%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |

填表人：                                            日期：    年   月   日