采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中医舌、面诊检测与考核分析系统 | 模具 | 参考品牌 | 1.都康，DKF-IIB 2.上海益联，KAS/ZY-IA 3.东慧成，DHC-SM22 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 教学培训 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 1.系统功能包含：舌诊模块、面诊模块、脉诊模块、中医体质辨识模块。 2.所有模块均可在数据库中查询历史病例信息。支持模糊查找，患者信息查询等多种查询方式。 3.可分为（教师机 、学生机），并联机使用。 4.▲采集方式为超清摄像头自动对焦拍摄样本，无需手动开启摄像头或手动框选采集样本。 5.【舌诊模块功能详解】具有中英文版本，可自行切换使用。（需提供软件中英文界面截图） 6.在特定的光源环境下，采用超清摄像头获得患者舌像信息，运用国际照明委员会（CIE）色差公式和支持向量机（SVM）、动态形状模型（ASM）等多项成熟先进技术，对舌体图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提取，将这些特征值与特征数据库中的阈值进行比对，给出舌象分析结果。 7.舌象分析功能包括舌体自动分割、舌色、苔色识别、舌形判断等中医舌诊中的常见内容。 历史病例查询功能允许用户对以前输入的病例按条件进行查询和读取。系统可按用户输入的条件进行模糊查询，查询到的记录可以进行读取成为当前病例进行修改和维护。 8.分析结果为[4类/25种体征]： 8.1舌色（9）种：舌淡红、舌淡、舌红、舌绛、舌暗红、舌淡紫、舌紫暗、舌边尖红（舌色局部特征）、瘀斑瘀点（舌色局部特征）。 8.2苔色(4种)：苔白、苔黄白相兼、苔黄、苔灰黑。 8.3苔质（7种）：苔薄、苔厚、苔腻、苔腐、苔少、苔无、苔剥。 8.4舌形（5种）：胖、瘦、齿痕、点刺、裂纹。 9.【面诊模块功能详解】具有中英文版本，可自行切换使用。（需提供软件中英文界面截图） 10.本系统从采集样本中读取面诊信息数据，对面部图线颜色、光泽和口唇进行分析和判读。通过对病人面部图像进行分割，得到面部颜色、光泽和口唇定性定量分析结果，该系统能达到辅助中医临床诊断的作用。 11.本系统采用形状模型ASM(Active Shape Model)实现对眼睛、鼻子等器官进行定位，提取出额头、下颏和两颧区等人脸区域。通过采用K-means算法对面部图像的颜色进行提取，计算不同的颜色聚类中心的距离而进行面部颜色的分析；通过采用改进的2DPCA对面部图像进行特征抽取，通过计算测试样本特征与训练样本特征之间的余弦距离，实现对面部图像的光泽分析；通过运用SVM支持向量机提取图像多个特征并进行对子集的筛选实现对口唇的分析。 12.分析结果为[4类/23种体征]： 12.1面色（14种）：红黄隐隐明润含蓄、面色白、面色苍白、面色晄白、面色青、面色青黄、面色黄、面色萎黄、面色黄而鲜明、面色黄而晦暗、面色赤、面色暗红、面色黑、面色黧黑。 12.2局部特征（2种）：两颧红、眼眶黑。 12.3面部光泽（3种）：有光泽、少量光泽（少华）、无光泽（无华）。 12.4唇色（4种）：淡、红、暗红、青紫。 13.▲舌面诊教学考核模块 13.1系统内可对采集的样本进行试题库编辑，并可生成试卷供学生考试使用。 13.2考试题型可分为：选择题、判断题。 13.3考生答题结束后，可自行查看分数与标准答案。 13.4自带相关试题≥80 14.配置清单： 设备采集分析台车（含摄像头、舌面采集箱） 1台 19寸液晶显示器 1台 电源线 1根 |
| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 1套 |
| 中医脉象教学训练考核系统 | 模具 | 参考品牌 | 1.天堰，CMI0300040ADC 2.上海益联，KAS-MXII 3.东慧成，DHC-MX3 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 教学培训 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 本系统作为中医脉象教学中央管理系统的扩展单元，可与其组成网络化功能，进行脉象的学习和考核。可模拟多种临床脉象，增强学生对脉象的认知能力，进行脉象训练，为广大教师和学生提供一个中医脉象学习、实践、教学及考核的平台。 1.由平板电脑、模拟手臂和脉象训练台车组成。 2.模拟手臂采用真人倒模，具有桡骨茎突、桡侧腕屈肌腱、掌长肌腱明显解剖结构。呈现仿真皮肤纹理，解剖结构准确，脉象触感真实。 3.具有寸关尺3个诊脉部位，可通过触诊桡骨茎突找到关脉，定位脉诊的部位。 4.不同取脉力度下，脉象手感不同，可通过浮、中、沉、重沉四种取脉力度感受脉象的区别。 5.▲系统可同步检测寸关尺三部取脉力度，通过实时计算以色块堆积的方式精确反应瞬间力度的变化。随着力度逐渐变大，对应显示状态分别为蓝色区域、绿色区域、黄色区域和红色区域。 6.台车上带有支架，可将平板电脑固定于台车上，并可进行横屏、竖屏旋转调整。 7.▲优化台车设计，台车与人腿接触的部位采用弧形设计，并内凹一定距离，使产品更加符合人体工程学。 8.▲系统预置模拟8大类共44种脉象，分为平脉、浮脉、洪脉、濡脉、革脉、散脉、芤脉、沉脉、伏脉、弱脉、牢脉、迟脉、缓脉、涩脉、结脉、数脉、疾脉、促脉、动脉、虚脉、细脉、微脉、代脉、实脉、滑脉、弦脉、紧脉、大脉；浮紧脉、浮缓脉、浮数脉、浮滑脉、沉迟脉、沉弦脉、沉涩脉、沉缓脉、沉细数脉、弦数脉、弦紧脉、弦滑脉、弦滑数脉、弦细脉、滑数脉、洪数脉。 9.采用高精密动力输出装置，保证脉象的稳定性和一致性（须提供检测报告）。 10.脉象训练时软件可实时显示脉图、脉象特征和文字介绍。屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。 11.学生端平板：安卓平板电脑10寸或以上，（Android版本5.1.1或以上）。 12.作为“中医脉象教学中央管理系统”的扩展单元，在联网模式下可使用以下功能： 12.1.▲系统增加压力调控装置，开机自动检测，并可通过软件操作进行硬件故障自动检测、排除，使产品性能更加稳定、可靠。 12.2.可以独立设置脉象的脉压、脉幅进行自行练习。脉压可调范围0-255，脉幅可调范围16-80。不同取脉力度下，脉象手感不同，符合真实临床，可支持一键恢复系统默认力度。 12.3.▲用户触诊手臂脉象，系统可自动采集并显示用户取脉力度的数值，并据此进行浮、中、沉、重沉四部取脉力度的参数调节，可调范围0-255，可支持一键恢复系统默认力度。 12.4.无线联网功能。 12.5.系统具有三种操作模式：训练模式，自测模式、联网考核模式。 12.6. ▲系统自带理论试题、病例试题。病例试题可选择在手臂上模拟左右两手的脉象，运用辨证分析进行思考，在模拟手臂上即可触摸脉象搏动。 12.7.可对自测和考试的成绩进行查询、显示、查看详情等操作。历史成绩时，可在日历表中对已考试的日期加以标记点，点击可显示考试详情。 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,一次性支付100%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |

填表人：                                            日期：    年   月   日