采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小儿体重身高测量仪 | 模具 | 参考品牌 | 1.江苏苏宏，RCS-20（量床） 2.上海桤亚，M101 3.上海贝高，FSG-25-YE |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 教学培训 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 1.最大称量：≥20kg 2.测量范围：10-100cm 3.显示分度值：5g 4.毛重：≈8kg 5.净重：≈7kg |
| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 |  | 单位及数量 | 1台 |
| 除颤起搏监护仪 | 医疗器械 | 参考品牌 | 1.迈瑞，D3 2.飞利浦，Efficia DFM1O0 3.上海光电，TEC-5602 |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 教学培训 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 1.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量≤6kg。 3.▲除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.▲除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能。 7.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 12.▲彩色TFT显示屏>6”, 分辨率≥640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 13.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 15.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 16.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 17.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 18.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,一次性支付100%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |

填表人：                                            日期：    年   月   日