附件

采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 | 4500元 | 单位及数量 | 9台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气消毒机 | 医疗器械 | 参考品牌 |  |
|  |  | 质量标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要用途 | 对室内的空气进行净化与消毒处理 |
|  |  | 技术需求 | 功能要求 |  |
|  |  |  | 技术参数 | 安装方式：壁挂安装 空气消毒技术：等离子体灭菌 工作噪声：噪音≤60dB 风量：1000m³/h 使用体积：100m³ 消毒效果要求：在20-25℃的温度，相对湿度在50-70%的情况，设备持续工作1小时，对室内的白葡萄球菌的消杀率应该达到≥99.9%的消毒效果；对空气中的自然菌的消杀率应该≥90%。 人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。 安全要求：安全要求遵循《消毒技术规范》（2022版）的相关要求，物理和其他因子的空气消毒机在运行工作的时候禁止释放有害物质，释放到室内的臭氧浓度≤0.16mg/m³。 |
| 商务要求 | ★质保期一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，提供完整的操作维修手册1套；⑵货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；⑶每年至少一次定期回访；⑷免费提供现场应用和维护培训服务；⑸其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款,到货后安装完成并验收合格后,首付40%合同款，六个月后支付40%合同款，一年后支付剩余20%合同款。 ★1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 |