采购需求资料表

采购单位：南宁市中医医院

| 货物名称 | 货物类别 | 预算单价 | 2.45万元 | 单位及数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | 交换机 | 参考 品牌 |  |
|  |  | 质量 标准 | 国家标准 |
|  |  | 主要 用途 | 交换机 |
|  |  | 技术 需求 | 技术参数 |
|  |  |  | 技术规格如下： 1.★1U标准机架式数据中心级路由交换机；24个千兆以太网电口+4个复用千兆SFP光口+4个10G SFP+光口；支持2个热拔插交流或直流电源插槽，实配两块交流电源模块； 2.★交换容量590Gbps；包转发率270Mpps； 3.★支持BDF（静态路由、RIP、BGP、VRRP）等功能，设备支持快速收敛，收敛时间不得大于50ms； 4.支持ULDP技术； 5.★支持CFM-OAM功能； 6.支持IPv4 vlan ACL，IPv4 ACL安全策略可直接绑定vlan，可对该vlan的ipv4数据进行过滤，达到节能ACL资源的目的； 7.支持生成树快速收敛，在网络拓扑发生变化时，设备能进行快速收敛，且收敛时间不高于65ms； 8.支持虚拟化； 9.★支持标准802.1X认证接入、扩展802.1X认证接入、纯Web Portal认证接入； 10.支持优雅重启功能，可以实现协议层的不间断数据转发，有效避免协议震荡，可保障业务转发的连续性不受影响； 11.支持CPU镜像功能与多Session镜像功能；单台设备可同时支持多个镜像会话，且能同时工作； 12.支持划分独立的MSTP进程，分层计算提高性能，新增接入环通过新创建一个MSTP进程实现，不影响原有业务流量，减少网络震荡； 13.支持N:1 VLAN Translation，可以将接入端口报文的N个VLAN Tag转为指定的一个VLAN Tag； 14.★支持标准的IGMP Query、IGMP v1\v2、IGMP v2 snooping、IGMP v3、IGMP v3 snooping、PIM、PIM6，支持Fast leave v2\v3；支持组播VLAN技术，支持DCSCM受控组播功能，全面支持信源受控、点播目的受控，以及策略组播； 15.支持RIP、OSPF、BGP IPv4单播路由协议，以及RIPng、OSPFv3、BGP4+ IPv6单播路由协议； 16.支持802.1d/w/s 生成树协议，支持GVRP，802.1q，802.1p，LACP/802.3ad，802.3x，DHCP Server/Client/BOOTP/Relay，NTP等； 17.可根据环境温度实时监控，调节风扇转速或者控制风扇停止； 18.支持多vlan子网流量工程EMVTE，可实现非环网条件下快速收敛； 19.★为便于管理，设备可与DCRS-7600系列交换机共享同一网管系统； 20.提供三年原厂质保，提供原厂上门调试 |
| 商务要求 | ★质保期3年，质保期内完全免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，终身免费软件升级）。 售后服务要求：⑴免费送货上门，免费安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑵在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后10分钟内做出响应，30分钟内到达现场，提供免费服务。(3)此期间内若机件损坏，竞标人免费更换损坏的零部件，维修费用由成交人负责。(4)其余按厂家承诺进行。 合同签订时间：中标通知书发出之日起15个工作日内。 ★交货时间：自签订合同之日起30个日历日内。交货地点：南宁市中医医院指定地点。 ★本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，10日内采购人支付合同款95%,验收合格一年后支付完余款。 ★1、竞标人所竞标的设备是全新、完整、未使用过的优质产品。设备为符合符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 ★2、投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，投标人技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。 ★3、投标报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 4、若生产厂家或代理商出具了对本项目的授权书，请在投标文件中提供。 5、维修设备的维护 (1)指定专门技术员服务，免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格。 (2)质量保证按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，并且对于所提供产品保证均为原厂家原装正品。 |