附件 配置参数要求：

- ★1U标准机架式数据中心级路由交换机；24个千兆以太网电口+4个复用千兆SFP光口+4个10G SFP+光口；支持2个热拔插交流或直流电源插槽，实配两块交流电源模块；

- ★交换容量590Gbps；包转发率270Mpps；

- ★支持BDF（静态路由、RIP、BGP、VRRP）等功能，设备支持快速收敛，收敛时间不得大于50ms；

- 支持ULDP技术；

- ★支持CFM-OAM功能；

- 支持IPv4 vlan ACL，IPv4  ACL安全策略可直接绑定vlan，可对该vlan的ipv4数据进行过滤，达到节能ACL资源的目的；

- 支持生成树快速收敛，在网络拓扑发生变化时，设备能进行快速收敛，且收敛时间不高于65ms；

- 支持虚拟化；

- ★支持标准802.1X认证接入、扩展802.1X认证接入、纯Web Portal认证接入；

- 支持优雅重启功能，可以实现协议层的不间断数据转发，有效避免协议震荡，可保障业务转发的连续性不受影响；

- 支持CPU镜像功能与多Session镜像功能；单台设备可同时支持多个镜像会话，且能同时工作；

- 支持划分独立的MSTP进程，分层计算提高性能，新增接入环通过新创建一个MSTP进程实现，不影响原有业务流量，减少网络震荡；

- 支持N:1 VLAN Translation，可以将接入端口报文的N个VLAN Tag转为指定的一个VLAN Tag；

- ★支持标准的IGMP Query、IGMP v1\v2、IGMP v2 snooping、IGMP v3、IGMP v3 snooping、PIM、PIM6，支持Fast leave v2\v3；支持组播VLAN技术，支持DCSCM受控组播功能，全面支持信源受控、点播目的受控，以及策略组播；

- 支持RIP、OSPF、BGP IPv4单播路由协议，以及RIPng、OSPFv3、BGP4+      IPv6单播路由协议；

- 支持802.1d/w/s 生成树协议，支持GVRP，802.1q，802.1p，LACP/802.3ad，802.3x，DHCP Server/Client/BOOTP/Relay，NTP等；

- 可根据环境温度实时监控，调节风扇转速或者控制风扇停止；

- 支持多vlan子网流量工程EMVTE，可实现非环网条件下快速收敛；

- ★为便于管理，设备必须可与DCRS-7600系列交换机共享同一网管系统；

- 提供三年原厂质保，提供原厂上门调试。