项目参数

项目名称：南宁市中医医院手术室影像视教系统采购

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 计量单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架 | 1 | 套 | 标准配置 |
| 2 | 旋转体单臂 | 1 | 套 | 标准配置 |
| 3 | 外置摄像头平衡臂 | 1 | 套 | 标准配置 |
| 4 | 外置高清摄像机+显示系统 | 1 | 套 | 图像传感器1/2.8 英寸 Exmor CMOS 图像传感器 ( 有效像素数 )约 238 万像素 信号系统1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50，720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, NTSC*1, PAL*1 最低照度(50%) 高灵敏度模式，彩色 : 0.35 lx (F1.8, 自动增益控制打开 , 1/30 秒 )正常模式，彩色 : 1.4 lx(F1.8, 自动增益控制打开 ,1/30 秒 ) 建议照度 100 lx 到 100,000 lx 信噪比 50 dB 以上 增益 自动 / 手动 (0 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 总共 15 步阶） 最大增益限制 (6 步阶到 28 步阶 , +2 步阶 / 共 12 步阶 ) 快门速度 1/1 秒到 1/10,000 秒 , 22 步阶 同步系统 内置 曝光控制 自动， 手动， 优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 )， 亮度， EV 补偿， 慢速 AE 背光补偿 有 孔距控制 16步阶 白平衡 自动， 自动跟踪白平衡， 室内， 室外， 室外自动， 钠灯 ( 固定 / 自动 / 室外自动 )， 一键式， 手动 镜头 10 倍光学变焦 f=3.8mm(广角端 )到38mm(远端 ) F1.8 到 F3.4 数字变焦 12 倍 ( 使用光学变焦后为 120 倍 ) 聚焦系统 自动 ( 灵敏度 : 正常 , 低 ), 一键自动聚焦， 手动， 间隔自动聚焦， 变焦触发自动聚焦， ICR 模式打开时聚焦补偿 可视角度 ( 水平 ) 1080p模式 67.0° ( 广角端 ) 到 7.6° ( 远端 )720p模式 67.0° ( 广角端 ) 到 7.6° ( 远端 ) 标清模式 50.3° ( 广角端 ) 到 5.7° ( 远端 )最小物距 10 mm ( 广角端 ) 到 800 mm( 远端 ) ( 默认 : 320 mm) 自动 ICR 有 Wide-D*2 有 视觉增强功能 有 降噪 有（6步阶） 逐行扫描模式 有 数字输出接口 有 球形隐私区域遮蔽有 动态侦测 有 慢速 AE 响应 有 图像特效，电子翻转， 负片， 黑白， 镜像， 彩色增强 图像冻结 有 慢快门 有 温度读取 有 标题显示 20 个字符 / 行， 最多 11 行 视频输出 高清 模拟 : 分量 Y/Pb/Pr) 数字 : Y/Cb/Cr 4:2:2， 使用 LVDS ( 信号格式符合 SMPTE 74/SMPTE 296。 ) 标清 VBS 摄像机组件控制接口 VISCA (CMOS 5 V 级 ) 波特率 : 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位 : 1 位 *1非标准视频格式。 *2 宽动态范围。 |

注：1、所提供的产品确保与现有的手术设备兼容，不影响现有手术设备的正常使用。

2、合同签订之日起20个工作日内安装部署完毕，报价包括货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

3、设备质量保修期为一年，在保修期内，设备在正常使用的情况出现故障，可以享有免费保修服务。质量保修期自验收之日算起。我们有专人定期对设备进行维护，检修。我们故障响应时间为1小时以内，2小时到达现场，3天内予以处理。我们免费送货上门，负责产品安装调试；免费培训操作人员，直到熟练操作。设备施行“三包”服务承诺，对此报价设备实行终身维护、维修、保养措施。