| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 技术标准参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病毒库、特征库许可 | 1项 | 神州数码USG-N5005-LIC | 1年USG特征库升级许可, 1年病毒库升级许可, 1年URL分类库升级许可, 1年IPS特征库升级许可, 1年应用特征库升级许可。 | 1年 |
| 2 | 网络安全设备 | 1台 | 深信服/网康等同等品牌 | 吞吐量4G,七层吞吐量2G，新建连接数5万/s，并发连接数80万。标准1U高，提供6个千兆电口；支持多链路负载均衡，支持SSL VPN功能；可评估每条策略的风险系数，对策略允许的高风险应用提供拦截比；提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素为过滤条件进行数据钻取；管理通过多种认证系统（MS AD、Radius、LDAP等）进行用户认证和多种应用系统（POP3、SMTP、Kerberos等）的用户识别，同时提供完善的用户组织管理和导入功能。提供包括虚拟链路管理、多级流量通道管理、带宽控制和借用、用户带宽平均分配等丰富的流量管理功能。通过应用的洞察能力保证对采用动态端口、隧道、代理和SSL加密等技术手段的应用的可见性，防止威胁逃逸，并通过基于应用的全方位安全检测手段（入侵防御、防病毒、URL过滤等）来防御威胁。提供漏洞、木马、蠕虫、后门、缓冲区溢出、扫描和SQL注入等多种攻击或威胁方式的检测和防御，支持7500条以上的威胁特征库，并及时更新。URL过滤功能采用基于云的主动扫描预防和在线内容识别的方法，快速发现并识别可疑网站，能有效的防御挂马网站、钓鱼网站；识别已被植入木马的傀儡主机，切断其与外界的通信，消除风险；通过对高风险网站如色情、赌博等类别网站的控制，减少与挂马、钓鱼网站接触机会，降低风险。 |  |
| 供货期：合同签订之日起10个工作日内安装部署完毕，报价包括货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |
| 备注： 1.设备质量保修期为一年，在保修期内，设备在正常使用的情况出现故障，可以享有免费保修服务。质量保修期自验收之日算起。我们有专人定期对设备进行维护，检修。我们故障响应时间为1小时以内，2小时到达现场，3天内予以处理。我们免费送货上门，负责产品安装调试；免费培训操作人员，直到熟练操作。设备施行“三包”服务承诺，对此报价设备实行终身维护、维修、保养措施。 2.升级承诺： 确保升级服务可正常使用至少一年。 |

服务参数